## Slide 1: Therapiebezogene Entscheidungsbäume für Infusionsgeräte & Pumpenspezifische Einmalartikel
Für jede Therapie die richtige Lösung
November 2023

## Slide 2: Glossar Symbol-Übersicht
Dieses Symbol führt zum Inhaltsverzeichnis/zur Startseite
Dieses Symbol führt zur Website eifu.bbraun.com
Dieses Symbol führt auf Website-Inhalte.
Einführung
Dieses Symbol führt auf den vorherigen Entscheidungsbaum.

## Slide 3: Inhaltsverzeichnis
Entscheidungsbäume Infusionstherapie
Chemotherapie
Parenterale Ernährung
Kurzinfusionstherapie / Antibiotikagabe​
Infusions- und Arzneimitteltherapie
Ambulantes Operieren
Notes: categoryimage:slidetextimageleft

## Slide 4
Wie wird die Anästhesie bei einer ambulanten Operation unter Verwendung von Schwerkraft-Infusionsgeräten durchgeführt?
Wird bei der Durchführung einer ambulanten Operation in der Vorgehensweise bei der Behandlung von Erwachsenen oder pädiatrischen Patienten unterschieden ?
Kein Einsatz einer Pumpe
Der Anästhesist leitet die Narkose des Patienten über Gas ein und appliziert das Anästhetikum manuell aus der Hand
Keine Unterscheidung zwischen Patientengruppen Erwachsener/ pädiatrischer Patient
Bei pädiatrischen Patienten erfolgt die Steuerung der Infusionsrate in der Regel gezielt über eine Infusionspumpe
Hintergrundinformation

## Slide 5
Applikation per Schwerkraft
Applikation per Pumpe
Perfusor® Space / Perfusor® compactplus / Spaceplus Perfusor®
Gebrauchsfertiges Produkt
Intrafix® Air P /
Intrafix® Primeline
Intrafix® SafeSet
Soll die Anästhesie per Schwerkraft oder Pumpe erfolgen?
Über welches Infusionsgerät soll die Anästhesie per Schwerkraft erfolgen?
Einzelkomponenten
Gebrauchsfertiges Produkt
Einzelkomponenten
Gebrauchsfertiges Produkt
Einzelkomponenten
Soll die Anästhesie mit einem gebrauchsfertigen Produkt erfolgen oder unter Verwendung von Einzelkomponenten, die noch miteinander konnektiert werden müssen?
Entscheidungsbaum Ambulantes Operieren
Hintergrundinformation

## Slide 6
Was sind die besonderen Eigenschaften des Intrafix®SafeSet?
Was sind die visuellen Erkennungsmerkmale des
Intrafix® SafeSet?
AirStop-Filtermembran im Tropfkammerboden: wirkt wie eine Barriere gegen Lufteintritt in die Infusionsleitung; Partikelabscheidung mit einer Filtereffizienz von > 80% bei einer Porengröße von 3 µm
PrimeStop-Schutzkappe am Ende der Leitung: die hydrophobe, bakteriendichte Membran verhindert den Austritt von Flüssigkeit und sorgt für eine automatische Entlüftung der Infusionsleitung
Symbolische Kennzeichnung auf der Verpackung:
Grüner Tropfkammerring –
Kennzeichen für die integrierte AirStop-Filtermembran
Grüne Schutzkappe am Ende der Leitung –
Kennzeichen für die PrimeStop-Schutzkappe
Hintergrundinformationen
Eigenschaften und Erkennungsmerkmale Intrafix® SafeSet

## Slide 7
Was sind die besonderen Eigenschaften des Intrafix® Air P / Intrafix® Primeline in Abgrenzung zu Intrafix® SafeSet?
Was sind die visuellen Erkennungsmerkmale des
Intrafix® Air P / Intrafix® Primeline?
Filtermembran mit der Porengröße 15 µm im Tropfkammerboden zum Schutz vor groben Partikeln
Transparente Standard-Schutzkappe am Ende der Leitung ohne hydrophobe, bakteriendichte Membran
Weißer Tropfkammerring
Transparente Schutzkappe am Ende der Leitung
Hintergrundinformationen
Eigenschaften und Erkennungsmerkmale Intrafix® Primeline

## Slide 8
Intrafix® SafeSet
Eigenschaften
Premium-Infusionsgerät
Scharfer Einstechdorn für leichtes Einstechen
Bakteriendichte Belüftung mit Verschlusskappe
AirStop-Filtermembran im Tropfkammerboden: wirkt wie eine Barriere gegen Lufteintritt in die Infusionsleitung; Partikelretention mit einer Filtereffizienz > 80% für Partikel der Größe 3 µm
PrimeStop-Schutzkappe am Ende der Leitung: die hydrophobe, bakteriendichte Membran verhindert den Austritt von Flüssigkeit und sorgt für eine automatische Entlüftung der Infusionsleitung
Nicht hergestellt mit Latex und DEHP
Entscheidungsbaum Ambulantes Operieren
Intrafix® SafeSet
Produkt | Art.-Nr. | PZN
Intrafix® SafeSet mit Discofix® C, Rückschlagventil, 180 cm + 15 cm Schlauchmaterial: PVC | 4188136 | 09694174
Intrafix® SafeSet mit Discofix® C 200 cm + 20 cm, Schlauchmaterial: PVC | 4063006 | 06934821
Ambulantes Operieren – Infusion per Schwerkraft – Intrafix® SafeSet – Gebrauchsfertiges Produkt

## Slide 9
Verwendung von Intrafix® SafeSet Flush in Verbindung
mit der Intrafix® Primeline Sekundärleitung sowie ggf.
weiterem Infusionszubehör
Ist das Restvolumen im Infusionssystem relevant?
Restvolumen im Schlauch ist relevant
(bspw. aufgrund intraoperativer Antibiotikagabe)
Restvolumen im Schlauch ist nicht relevant
Verwendung von Intrafix® SafeSet in Verbindung mit
weiterem Infusionszubehör
Ambulantes Operieren – Infusion per Schwerkraft – Intrafix® SafeSet – Einzelkomponenten
Entscheidungsbaum Ambulantes Operieren
Notes: Quelle Diana
Darstellung dient als Hintergrundinformation für AD/ID
Abbildung nur als Screenshot verfügbar! Geht das auch so? Gez. Diana
Button „Zugänge“ = Verlinkung zurück zur Übersicht Zugänge (Folie 5)
Quelle:
Vgl. R. Hankins, M. E. Ripp, T. Micheels, A. Sy, A. Boesch, K. Hayes, L. Evans und K. Cawcutt, „2098. Evaluation of a Midline Catheter Program and Effect on Central Line-Associated Blood Stream Infections, „Open Forum Infectious Diseases, Bd. 5, Nr. 1, pp. 614-615, 2018

## Slide 10
Intrafix® Primeline Flush
Sekundärleitung
Dreiwegehahn mit / ohne Verlängerungsleitung
Rückschlagventil Infuvalve®
Discofix® C
Heidelberger Verlängerung
Entscheidungsbaum Ambulantes Operieren
Ambulantes Operieren – Infusion per Schwerkraft – Intrafix® SafeSet – Einzelkomponenten – Restvolumen im Schlauch relevant
mit Caresite®
Intrafix® SafeSet Flush

## Slide 11
Intrafix® SafeSet Type Flush
Bei Verwendung eines Infusionsgerätes ohne integriertes Rückschlagventil empfehlen wir die Ergänzung eines einzelnen Rückschlagventils, um einen Rückfluss der Infusion in die Infusionsleitung zu verhindern.
Eigenschaften
Infusionsgerät für die vollständige Medikamentenapplikation (Hauptleitung)
Bakteriendichte Belüftung mit Verschlusskappe
Inline-Tropfkammer mit integrierter AirStop-Filtermembran im Tropfkammerboden: wirkt wie eine Barriere gegen Lufteintritt in die Infusionsleitung; Partikelretention mit einer Filtereffizienz > 80% für Partikel der Größe 3 µm
PrimeStop-Schutzkappe am Ende der Leitung: die hydrophobe, bakteriendichte Membran verhindert den Austritt von Flüssigkeit und sorgt für eine automatische Entlüftung der Infusionsleitung
Mit nadelfreiem Membranventil Caresite®
Spülen der Infusionsleitung und vollständige Applikation des Medikaments unter Einsatz der Intrafix® Primeline Sekundärleitung
Druckbeständig: bis 2 bar
Nicht hergestellt mit Latex und DEHP, Neutrapur: Nicht hergestellt mit PVC
Intrafix® SafeSet Flush mit Caresite®
Produkt | Art.-Nr. | PZN
Intrafix® SafeSet Flush mit Caresite®, 180 cm, Schlauchmaterial: PVC | 4110000 | 15583065
Intrafix® SafeSet Flush mit Caresite® und endständigem Rückschlagventil 180 cm, Schlauchmaterial: PVC | 4110010 | 18099370
Intrafix® SafeSet Flush mit Caresite® und endständigem Rückschlagventil, Neutrapur 180 cm, Schlauchmaterial: PUR | 4110020 | 18880036
Entscheidungsbaum Ambulantes Operieren
Ambulantes Operieren – Infusion per Schwerkraft – Intrafix® SafeSet – Einzelkomponenten – Restvolumen im Schlauch relevant

## Slide 12
Intrafix® Primeline Type Flush
Eigenschaften
Infusionsgerät (Sekundärleitung) für die Konnektion an dem nadelfreien Caresite® Membranventil der Hauptleitung (Druck- und Schwerkraft sowie pumpenspezifische Infusionsleitung)
Scharfer Einstechdorn für leichtes Einstechen
Bakteriendichte Belüftung mit Verschlusskappe
Filtermembran mit der Porengröße 15 µm im Tropfkammerboden
Druckbeständigkeit: bis 2 bar
Nicht hergestellt mit Latex und DEHP, Neutrapur: Nicht hergestellt mit PVC
Produkt | Art.-Nr. | PZN
Intrafix® Primeline Sekundärleitung, 35 cm, Schlauchmaterial: PVC | 4110001 | 15583059
Intrafix® Primeline Sekundärleitung, Neutrapur 35 cm, Schlauchmaterial: PUR | 4110002 | 18311137
Entscheidungsbaum Ambulantes Operieren
Intrafix® Primeline Flush Sekundärleitung
Ambulantes Operieren – Infusion per Schwerkraft – Intrafix® SafeSet – Einzelkomponenten – Restvolumen im Schlauch relevant

## Slide 13
Infuvalve® Rückschlagventil
Bei Verwendung eines Infusionsgerätes ohne integriertes Rückschlagventil empfehlen wir die Ergänzung eines einzelnen Rückschlagventils, um einen Rückfluss der Infusion in die Infusionsleitung zu verhindern.
Eigenschaften
Rückschlagventil zur Konnektion mit Infusionssystemen
Verhindert den Rückfluss von Flüssigkeiten und Blut in die IV-Infusionsleitung während der Parallelinfusion
Technische Daten: - Minimaler Schließstrom: ≤ 0,1 ml/h - Öffnungsdruck: ≤ 20 mbar - Durchflussrate: > 90 ml/Minute Glucose 40% - Durchflussrate: > 100 ml/Minute mit NaCl 0,9% - Druckbeständig bis 2 bar - Nicht hergestellt mit Latex/Naturkautschuk, PVC, DEHP oder BPA
Produkt | Art.-Nr. | PZN
Infuvalve® Rückschlagventil | 4094000N | 02232430
Entscheidungsbaum Ambulantes Operieren
Infuvalve® Rückschlagventil
Ambulantes Operieren – Infusion per Schwerkraft – Intrafix® SafeSet – Einzelkomponenten – Restvolumen im Schlauch relevant

## Slide 14
Discofix® C
Weitere Farben / Schlauchlängen verfügbar
Eigenschaften
Arzneimittelbeständige Mehrwegehahnsysteme für Infusionstherapie und Monitoring
Zur Applikation von Medikamenten und Arzneimitteln wie Anästhetika, Zytostatika, Antibiotika, Narkoleptika, Immunsuppressiva und Lipiden
Undichtigkeiten durch Spannungsrisse werden verhindert, was das Risiko von Kontamination und Luftembolie reduziert
Kontrolle der 45°-Position durch "Klick„
Druckbeständig bis 2 bar
Nicht hergestellt mit Latex, PVC und DEHP
Verfügbar auch mit Verlängerungsleitung aus PUR oder PVC (nicht hergestellt mit DEHP)
Produkt | Art.-Nr. | PZN
Discofix® C blau | 16494C | 03672131
Discofix® C blau mit Verlängerungsleitung 10 cm | 16500C | 03672579
Discofix® C mit /ohne Verlängerungsleitung
Entscheidungsbaum Ambulantes Operieren
Ambulantes Operieren – Infusion per Schwerkraft – Intrafix® SafeSet – Einzelkomponenten – Restvolumen im Schlauch relevant

## Slide 15
Heidelberger Verlängerungen
Eigenschaften
In Längen von 10 bis 550 cm erhältlich
Einfaches Verlängern von Infusions-Sets für eine komfortable Infusionstherapie ohne Längeneinschränkung
Keine Flussratenbegrenzung bei allen Standardanwendungen
Nicht hergestellt mit Latex und DEHP
Produkt | Art.-Nr. | PZN
Heidelberger Verlängerung Schlauchlänge: 10 cm | 4097290 | 12657633
Heidelberger Verlängerung Schlauchlänge: 15 cm | 4097291 | 12657656
Heidelberger Verlängerungen
Entscheidungsbaum Ambulantes Operieren
Ambulantes Operieren – Infusion per Schwerkraft – Intrafix® SafeSet – Einzelkomponenten – Restvolumen im Schlauch relevant
Weitere Längen verfügbar

## Slide 16
Intrafix® SafeSet
Dreiwegehahn mit / ohne Verlängerungsleitung
Rückschlagventil Infuvalve®
Discofix® C
Heidelberger Verlängerung
Entscheidungsbaum Ambulantes Operieren
Ambulantes Operieren – Infusion per Schwerkraft – Intrafix® SafeSet – Einzelkomponenten – Restvolumen im Schlauch weniger relevant

## Slide 17
Intrafix® SafeSet
Bei Verwendung eines Infusionsgerätes ohne integriertes Rückschlagventil empfehlen wir die Ergänzung eines einzelnen Rückschlagventils, um einen Rückfluss der Infusion in die Infusionsleitung zu verhindern.
Eigenschaften
Premium-Infusionsgerät
Scharfer Einstechdorn für leichtes Einstechen
Bakteriendichte Belüftung mit Verschlusskappe
AirStop-Filtermembran im Tropfkammerboden: wirkt wie eine Barriere gegen Lufteintritt in die Infusionsleitung; Partikelretention mit einer Filtereffizienz > 80% für Partikel der Größe 3 µm
PrimeStop-Schutzkappe am Ende der Leitung: die hydrophobe, bakteriendichte Membran verhindert den Austritt von Flüssigkeit und sorgt für eine automatische Entlüftung der Infusionsleitung
Druckbeständigkeit: bis 2 bar
Mit integriertem Rückschlagventil verfügbar
Nicht hergestellt mit Latex und DEHP, Neutrapur: Nicht hergestellt mit PVC
Produkt | Art.-Nr. | PZN
Intrafix® SafeSet, 180 cm, mit Rückschlagventil, Schlauchmaterial: PVC | 4063001 | 03688853
Intrafix® SafeSet, 180 cm, Schlauchmaterial: PVC | 4063000 | 01900697
Intrafix® SafeSet, 230 cm, Schlauchmaterial: PVC | 4063003 | 05548932
Intrafix® SafeSet, Neutrapur, 180 cm, Schlauchmaterial: PUR | 4063002 | 03688913
Intrafix® SafeSet
Entscheidungsbaum Ambulantes Operieren
Ambulantes Operieren – Infusion per Schwerkraft – Intrafix® SafeSet – Einzelkomponenten – Restvolumen im Schlauch weniger relevant

## Slide 18
Infuvalve® Rückschlagventil
Bei Verwendung eines Infusionsgerätes ohne integriertes Rückschlagventil empfehlen wir die Ergänzung eines einzelnen Rückschlagventils, um einen Rückfluss der Infusion in die Infusionsleitung zu verhindern.
Eigenschaften
Rückschlagventil zur Konnektion mit Infusionssystemen
Verhindert den Rückfluss von Flüssigkeiten und Blut in die IV-Infusionsleitung während der Parallelinfusion
Technische Daten: - Minimaler Schließstrom: ≤ 0,1 ml/h - Öffnungsdruck: ≤ 20 mbar - Durchflussrate: > 90 ml/Minute Glucose 40% - Durchflussrate: > 100 ml/Minute mit NaCl 0,9% - Druckbeständig bis 2 bar - Nicht hergestellt mit Latex/Naturkautschuk, PVC, DEHP oder BPA
Produkt | Art.-Nr. | PZN
Infuvalve® Rückschlagventil | 4094000N | 02232430
Infuvalve® Rückschlagventil
Entscheidungsbaum Ambulantes Operieren
Ambulantes Operieren – Infusion per Schwerkraft – Intrafix® SafeSet – Einzelkomponenten – Restvolumen im Schlauch weniger relevant

## Slide 19
Discofix® C
Eigenschaften
Arzneimittelbeständige Mehrwegehahnsysteme für Infusionstherapie und Monitoring
Zur Applikation von Medikamenten und Arzneimitteln wie Anästhetika, Zytostatika, Antibiotika, Narkoleptika, Immunsuppressiva und Lipiden
Undichtigkeiten durch Spannungsrisse werden verhindert, was das Risiko von Kontamination und Luftembolie reduziert
Kontrolle der 45°-Position durch "Klick„
Druckbeständig bis 2 bar
Nicht hergestellt mit Latex, PVC und DEHP
Verfügbar auch mit Verlängerungsleitung aus PUR oder PVC (nicht hergestellt mit DEHP)
Produkt | Art.-Nr. | PZN
Discofix® C blau | 16494C | 03672131
Discofix® C blau mit Verlängerungsleitung 10 cm | 16500C | 03672579
Discofix® C mit /ohne Verlängerungsleitung
Entscheidungsbaum Ambulantes Operieren
Ambulantes Operieren – Infusion per Schwerkraft – Intrafix® SafeSet – Einzelkomponenten – Restvolumen im Schlauch weniger relevant
Weitere Farben / Schlauchlängen verfügbar

## Slide 20
Heidelberger Verlängerungen
Eigenschaften
In Längen von 10 bis 550 cm erhältlich
Einfaches Verlängern von Infusions-Sets für eine komfortable Infusionstherapie ohne Längeneinschränkung
Keine Flussratenbegrenzung bei allen Standardanwendungen
Nicht hergestellt mit Latex und DEHP
Produkt | Art.-Nr. | PZN
Heidelberger Verlängerung Schlauchlänge: 10 cm | 4097290 | 12657633
Heidelberger Verlängerung Schlauchlänge: 15 cm | 4097291 | 12657656
Heidelberger Verlängerungen
Entscheidungsbaum Ambulantes Operieren
Ambulantes Operieren – Infusion per Schwerkraft – Intrafix® SafeSet – Einzelkomponenten – Restvolumen im Schlauch weniger relevant
Weitere Längen verfügbar

## Slide 21
Intrafix® Primeline
Eigenschaften
Standard Infusionsgerät
Scharfer Einstechdorn für leichtes Einstechen
Bakteriendichte Belüftung mit Verschlusskappe
Filtermembran mit der Porengröße 15 µm im Tropfkammerboden
Mit integriertem Rückschlagventil
Druckbeständigkeit: bis 2 bar
Produkt | Art.-Nr. | PZN
Intrafix® Primeline, 180 cm, mit Rückschlagventil und arznei- mittelbeständigem Dreiwegehahn Discofix® C + 15 cm Schlauchmaterial: PVC | 4182111 | 09694180
Intrafix® Primeline
Entscheidungsbaum Ambulantes Operieren
Ambulantes Operieren – Infusion per Schwerkraft – Intrafix® Primeline – Gebrauchsfertiges Produkt

## Slide 22
Intrafix® Primeline
Dreiwegehahn mit / ohne Verlängerungsleitung
Rückschlagventil Infuvalve®
Discofix ® C
Heidelberger Verlängerung
Entscheidungsbaum Ambulantes Operieren
Intrafix® Air P
Ambulantes Operieren – Infusion per Schwerkraft – Intrafix® Primeline – Einzelkomponenten

## Slide 23
Intrafix® Air P
Bei Verwendung eines Infusionsgerätes ohne integriertes Rückschlagventil empfehlen wir die Ergänzung eines einzelnen Rückschlagventils, um einen Rückfluss der Infusion in die Infusionsleitung zu verhindern.
Eigenschaften
Standard-Infusionsgerät
Scharfer Einstechdorn für leichtes Einstechen
Bakteriendichte Belüftung mit Verschlusskappe
Filtermembran mit der Porengröße 15 µm im Tropfkammerboden
Druckbeständigkeit: bis 2 bar
Nicht hergestellt mit Latex und DEHP
Produkt | Art.-Nr. | PZN
Intrafix® Air P 150 cm, Schlauchmaterial: PVC | 4062955 | 07666297
Intrafix® Air P
Entscheidungsbaum Ambulantes Operieren
Ambulantes Operieren – Infusion per Schwerkraft – Intrafix® Primeline – Einzelkomponenten

## Slide 24
Intrafix® Primeline
Bei Verwendung eines Infusionsgerätes ohne integriertes Rückschlagventil empfehlen wir die Ergänzung eines einzelnen Rückschlagventils, um einen Rückfluss der Infusion in die Infusionsleitung zu verhindern.
Eigenschaften
Standard-Infusionsgerät
Scharfer Einstechdorn für leichtes Einstechen
Bakteriendichte Belüftung mit Verschlusskappe
Filtermembran mit der Porengröße 15 µm im Tropfkammerboden
Druckbeständigkeit: bis 2 bar
Mit integriertem Rückschlagventil verfügbar
Nicht hergestellt mit Latex und DEHP, Neutrapur: Nicht hergestellt mit PVC
Produkt | Art.-Nr. | PZN
Intrafix® Primeline mit Rückschlagventil, 180 cm, Schlauchmaterial: PVC | 4063287 | 00412895
Intrafix® Primeline 180 cm, Schlauchmaterial: PVC | 4062981L | 00426779
Intrafix® Primeline 230 cm, Schlauchmaterial: PVC | 4060407 | 02559898
Intrafix® Primeline, Neutrapur, 180 cm, Schlauchmaterial: PUR | 4062191 | 00183182
Intrafix® Primeline
Entscheidungsbaum Ambulantes Operieren
Ambulantes Operieren – Infusion per Schwerkraft – Intrafix® Primeline – Einzelkomponenten

## Slide 25
Infuvalve® Rückschlagventil
Bei Verwendung eines Infusionsgerätes ohne integriertes Rückschlagventil empfehlen wir die Ergänzung eines einzelnen Rückschlagventils, um einen Rückfluss der Infusion in die Infusionsleitung zu verhindern.
Eigenschaften
Rückschlagventil zur Konnektion mit Infusionssystemen
Verhindert den Rückfluss von Flüssigkeiten und Blut in die IV-Infusionsleitung während der Parallelinfusion
Technische Daten: - Minimaler Schließstrom: ≤ 0,1 ml/h - Öffnungsdruck: ≤ 20 mbar - Durchflussrate: > 90 ml/Minute Glucose 40% - Durchflussrate: > 100 ml/Minute mit NaCl 0,9% - Druckbeständig bis 2 bar - Nicht hergestellt mit Latex/Naturkautschuk, PVC, DEHP oder BPA
Produkt | Art.-Nr. | PZN
Infuvalve® Rückschlagventil | 4094000N | 02232430
Infuvalve® Rückschlagventil
Entscheidungsbaum Ambulantes Operieren
Ambulantes Operieren – Infusion per Schwerkraft – Intrafix® Primeline – Einzelkomponenten

## Slide 26
Discofix® C
Eigenschaften
Arzneimittelbeständige Mehrwegehahnsysteme für Infusionstherapie und Monitoring
Zur Applikation von Medikamenten und Arzneimitteln wie Anästhetika, Zytostatika, Antibiotika, Narkoleptika, Immunsuppressiva und Lipiden
Undichtigkeiten durch Spannungsrisse werden verhindert, was das Risiko von Kontamination und Luftembolie reduziert
Kontrolle der 45°-Position durch "Klick„
Druckbeständig bis 2 bar
Nicht hergestellt mit Latex, PVC und DEHP
Verfügbar auch mit Verlängerungsleitung aus PUR oder PVC (nicht hergestellt mit DEHP)
Produkt | Art.-Nr. | PZN
Discofix® C blau | 16494C | 03672131
Discofix® C blau mit Verlängerungsleitung 10 cm | 16500C | 03672579
Discofix® C mit /ohne Verlängerungsleitung
Entscheidungsbaum Ambulantes Operieren
Ambulantes Operieren – Infusion per Schwerkraft – Intrafix® Primeline – Einzelkomponenten
Weitere Farben / Schlauchlängen verfügbar

## Slide 27
Heidelberger Verlängerungen
Eigenschaften
In Längen von 10 bis 550 cm erhältlich
Einfaches Verlängern von Infusions-Sets für eine komfortable Infusionstherapie ohne Längeneinschränkung
Keine Flussratenbegrenzung bei allen Standardanwendungen
Nicht hergestellt mit Latex und DEHP
Produkt | Art.-Nr. | PZN
Heidelberger Verlängerung Schlauchlänge: 10 cm | 4097290 | 12657633
Heidelberger Verlängerung Schlauchlänge: 15 cm | 4097291 | 12657656
Heidelberger Verlängerungen
Entscheidungsbaum Ambulantes Operieren
Ambulantes Operieren – Infusion per Schwerkraft – Intrafix® Primeline – Einzelkomponenten
Weitere Längen verfügbar

## Slide 28
ProSet Intrafix® Primeline
Typ TIVA
Typ TIVA
ProSet Intrafix® SafeSet
Entscheidungsbaum Ambulantes Operieren
Ambulantes Operieren – Applikation per Pumpe Perfusor® Space / Perfusor® compactplus / Spaceplus Perfusor®– Gebrauchsfertiges Produkt

## Slide 29
ProSet Intrafix® Primeline Typ TIVA
Hinweis für die Anwendung der TIVA-Sets: Durch Lagerung, Transport und Sterilisation können sich vorkonnektierte Verbindungen gelockert haben, deshalb ist es erforderlich, dass vor Benutzung des Infusions-Regimes die Lock-Verbindungen manuell nachgezogen werden (gängige Praxis).
Eigenschaften
Infusionsgerät Intrafix® Primeline
Scharfer Einstechdorn für leichtes Einstechen
Bakteriendichte Belüftung mit Verschlusskappe
Filtermembran mit der Porengröße 15 µm im Tropfkammerboden
Mit Rückschlagventilen
2 bzw. 3 Dreiwegehähnen Discofix® C
2 bzw. 3 Anschlussleitungen 150 cm mit Rückschlagventil
Verlängerungsleitung 15 cm
Produkt | Art.-Nr. | PZN
ProSet TIVA-Set Intrafix® Primeline 2-fach, mit Discofix® C | 4187008 | 06722711
ProSet TIVA-Set Intrafix® Primeline 2-fach, mit Discofix® C, Anschlussleitungen: 250 cm | 4187007 | 18138101
ProSet TIVA-Set Intrafix® Primeline 3-fach, mit Discofix® C | 4187010 | 06722728
ProSet Intrafix® Primeline Typ TIVA
2-fach und 3-fach
Entscheidungsbaum Ambulantes Operieren
Ambulantes Operieren – Applikation per Pumpe Perfusor® Space / Perfusor® compactplus / Spaceplus Perfusor®– Gebrauchsfertiges Produkt

## Slide 30
ProSet Intrafix® SafeSet Typ TIVA
Hinweis für die Anwendung der TIVA-Sets: Durch Lagerung, Transport und Sterilisation können sich vorkonnektierte Verbindungen gelockert haben, deshalb ist es erforderlich, dass vor Benutzung des Infusions-Regimes die Lock-Verbindungen manuell nachgezogen werden (gängige Praxis).
* Kein arzneimittelbeständiger Dreiwegehahn; Produktkomponenten sind verklebt; lediglich die Verbindung zwischen dem Infusionsgerät mit Rückschlagventil und dem ersten Dreiwegehahn muss nachgezogen werden
Eigenschaften
Infusionsgerät Intrafix® SafeSet
Scharfer Einstechdorn für leichtes Einstechen
Bakteriendichte Belüftung mit Verschlusskappe
AirStop-Filtermembran im Tropfkammerboden: wirkt wie eine Barriere gegen Lufteintritt in die Infusionsleitung; Partikelretention mit einer Filtereffizienz > 80% für Partikel der Größe 3 µm
PrimeStop-Schutzkappe am Ende der Leitung: die hydrophobe, bakteriendichte Membran verhindert den Austritt von Flüssigkeit und sorgt für eine automatische Entlüftung der Infusionsleitung
Mit Rückschlagventilen
2 bzw. 3 Dreiwegehähnen Discofix® C
2 bzw. 3 Anschlussleitungen 150 cm mit Rückschlagventil
Verlängerungsleitung 15 cm
Produkt | Art.-Nr. | PZN
ProSet TIVA-Set Intrafix® SafeSet 2-fach, mit Discofix® C | 4187006 | 11034060
ProSet TIVA-Set Intrafix® SafeSet 2-fach, mit Discofix® * | 4187009 | 00426779
ProSet TIVA-Set Intrafix® SafeSet 3-fach, mit Discofix® C | 4187011 | 11034077
ProSet Intrafix® SafeSet Typ TIVA
2-fach und 3-fach
Entscheidungsbaum Ambulantes Operieren
Ambulantes Operieren – Applikation per Pumpe Perfusor® Space / Perfusor® compactplus / Spaceplus Perfusor®– Gebrauchsfertiges Produkt

## Slide 31
Discofix® C
Dreiwegehahn mit / ohne Verlängerungsleitung
Heidelberger Verlängerung
Original Perfusor® Leitung
Original Perfusor® Spritze
Rückschlagventil Infuvalve®
Intrafix® SafeSet
Intrafix® Primeline
Intrafix® Air P
Entscheidungsbaum Ambulantes Operieren
Ambulantes Operieren – Applikation per Pumpe Perfusor® Space / Perfusor® compactplus / Spaceplus Perfusor®– Einzelkomponenten

## Slide 32
Intrafix® Air P
Bei Verwendung eines Infusionsgerätes ohne integriertes Rückschlagventil empfehlen wir die Ergänzung eines einzelnen Rückschlagventils, um einen Rückfluss der Infusion in die Infusionsleitung zu verhindern.
Eigenschaften
Standard-Infusionsgerät
Scharfer Einstechdorn für leichtes Einstechen
Bakteriendichte Belüftung mit Verschlusskappe
Filtermembran mit der Porengröße 15 µm im Tropfkammerboden
Druckbeständigkeit: bis 2 bar
Nicht hergestellt mit Latex und DEHP
Produkt | Art.-Nr. | PZN
Intrafix® Air P 150 cm, Schlauchmaterial: PVC | 4062955 | 07666297
Intrafix® Air P
Entscheidungsbaum Ambulantes Operieren
Ambulantes Operieren – Applikation per Pumpe Perfusor® Space / Perfusor® compactplus / Spaceplus Perfusor®– Einzelkomponenten

## Slide 33
Intrafix® Primeline
Bei Verwendung eines Infusionsgerätes ohne integriertes Rückschlagventil empfehlen wir die Ergänzung eines einzelnen Rückschlagventils, um einen Rückfluss der Infusion in die Infusionsleitung zu verhindern.
Eigenschaften
Standard-Infusionsgerät
Scharfer Einstechdorn für leichtes Einstechen
Bakteriendichte Belüftung mit Verschlusskappe
Filtermembran mit der Porengröße 15 µm im Tropfkammerboden
Druckbeständigkeit: bis 2 bar
Mit integriertem Rückschlagventil verfügbar
Nicht hergestellt mit Latex und DEHP, Neutrapur: Nicht hergestellt mit PVC
Produkt | Art.-Nr. | PZN
Intrafix® Primeline mit Rückschlagventil, 180 cm, Schlauchmaterial: PVC | 4063287 | 00412895
Intrafix® Primeline 180 cm, Schlauchmaterial: PVC | 4062981L | 00426779
Intrafix® Primeline 230 cm, Schlauchmaterial: PVC | 4060407 | 02559898
Intrafix® Primeline, Neutrapur, 180 cm, Schlauchmaterial: PUR | 4062191 | 00183182
Intrafix® Primeline
Entscheidungsbaum Ambulantes Operieren
Ambulantes Operieren – Applikation per Pumpe Perfusor® Space / Perfusor® compactplus / Spaceplus Perfusor®– Einzelkomponenten

## Slide 34
Intrafix® SafeSet
Bei Verwendung eines Infusionsgerätes ohne integriertes Rückschlagventil empfehlen wir die Ergänzung eines einzelnen Rückschlagventils, um einen Rückfluss der Infusion in die Infusionsleitung zu verhindern.
Eigenschaften
Premium-Infusionsgerät
Scharfer Einstechdorn für leichtes Einstechen
Bakteriendichte Belüftung mit Verschlusskappe
AirStop-Filtermembran im Tropfkammerboden: wirkt wie eine Barriere gegen Lufteintritt in die Infusionsleitung; Partikelretention mit einer Filtereffizienz > 80% für Partikel der Größe 3 µm
PrimeStop-Schutzkappe am Ende der Leitung: die hydrophobe, bakteriendichte Membran verhindert den Austritt von Flüssigkeit und sorgt für eine automatische Entlüftung der Infusionsleitung
Druckbeständigkeit: bis 2 bar
Mit integriertem Rückschlagventil verfügbar
Produkt | Art.-Nr. | PZN
Intrafix® SafeSet, 180 cm, mit Rückschlagventil, Schlauchmaterial: PVC | 4063001 | 03688853
Intrafix® SafeSet, 180 cm, Schlauchmaterial: PVC | 4063000 | 01900697
Intrafix® SafeSet, 230 cm, Schlauchmaterial: PVC | 4063003 | 05548932
Intrafix® SafeSet
Entscheidungsbaum Ambulantes Operieren
Ambulantes Operieren – Applikation per Pumpe Perfusor® Space / Perfusor® compactplus / Spaceplus Perfusor®– Einzelkomponenten

## Slide 35
Infuvalve® Rückschlagventil
Bei Verwendung eines Infusionsgerätes ohne integriertes Rückschlagventil empfehlen wir die Ergänzung eines einzelnen Rückschlagventils, um einen Rückfluss der Infusion in die Infusionsleitung zu verhindern.
Eigenschaften
Rückschlagventil zur Konnektion mit Infusionssystemen
Rückflussverhinderung in Infusionsleitungen bei Parallelinfusionen
Latex-frei
Produkt | Art.-Nr. | PZN
Infuvalve® Rückschlagventil | 4094000N | 02232430
Infuvalve® Rückschlagventil
Entscheidungsbaum Ambulantes Operieren
Ambulantes Operieren – Applikation per Pumpe Perfusor® Space / Perfusor® compactplus / Spaceplus Perfusor®– Einzelkomponenten

## Slide 36
Discofix® C
Eigenschaften
Arzneimittelbeständige Mehrwegehahnsysteme für Infusionstherapie und Monitoring
Zur Applikation von Medikamenten und Arzneimitteln wie Anästhetika, Zytostatika, Antibiotika, Narkoleptika, Immunsuppressiva und Lipiden
Undichtigkeiten durch Spannungsrisse werden verhindert, was das Risiko von Kontamination und Luftembolie reduziert
Kontrolle der 45°-Position durch "Klick„
Druckbeständig bis 2 bar
Nicht hergestellt mit Latex, PVC und DEHP
Verfügbar auch mit Verlängerungsleitung aus PUR oder PVC (nicht hergestellt mit DEHP)
Produkt | Art.-Nr. | PZN
Discofix® C blau | 16494C | 03672131
Discofix® C blau mit Verlängerungsleitung 10 cm | 16500C | 03672579
Discofix® C mit /ohne Verlängerungsleitung
Entscheidungsbaum Ambulantes Operieren
Ambulantes Operieren – Applikation per Pumpe Perfusor® Space / Perfusor® compactplus / Spaceplus Perfusor®– Einzelkomponenten
Weitere Farben / Schlauchlängen verfügbar

## Slide 37
Heidelberger Verlängerungen
Weitere Längen verfügbar
Eigenschaften
In Längen von 10 bis 550 cm erhältlich
Einfaches Verlängern von Infusions-Sets für eine komfortable Infusionstherapie ohne Längeneinschränkung
Keine Flussratenbegrenzung bei allen Standardanwendungen
Nicht hergestellt mit Latex und DEHP
Produkt | Art.-Nr. | PZN
Heidelberger Verlängerung Schlauchlänge: 10 cm | 4097290 | 12657633
Heidelberger Verlängerung Schlauchlänge: 15 cm | 4097291 | 12657656
Heidelberger Verlängerungen
Entscheidungsbaum Ambulantes Operieren
Ambulantes Operieren – Applikation per Pumpe Perfusor® Space / Perfusor® compactplus / Spaceplus Perfusor®– Einzelkomponenten

## Slide 38
Original Perfusor® Leitung
Weitere Varianten verfügbar (Längen, Farbe, Lichtschutz).
Eigenschaften
Für alle in der Infusionstechnik eingesetzten Spritzenpumpen bis zu einem Druck < 2 bar
Minimales Restvolumen
Luer-Lock-Ansatz
PVC-Leitungen: nicht hergestellt mit DEHP
PE-Leitungen: nicht hergestellt mit PVC und DEHP
Produkt | Art.-Nr. | PZN
Original Perfusor® Leitung Typ Standard, 1,5 x 2,7 mm, PVC, 50 cm | 8255172 | 06100429
Original Perfusor® Leitung, 1,0 x 2,0 mm, PE, 100 cm | 8255067 | 06100613
Original Perfusor® Leitung Typ Standard, 1,5 x 2,7 mm, PVC, 150 cm | 8722960 | 03814275
Original Perfusor® Leitung
Entscheidungsbaum Ambulantes Operieren
Ambulantes Operieren – Applikation per Pumpe Perfusor® Space / Perfusor® compactplus / Spaceplus Perfusor®– Einzelkomponenten

## Slide 39
Original Perfusor® Spritze
Weitere Varianten verfügbar
Eigenschaften
Hochtransparenter Zylinder
Gut ablesbare, wischfeste Graduierung
Integrierter Kolbenstopp
Spritzenzylinder und Spritzenkolben aus Polypropylen
Leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk mit doppeltem Dichtungsring
Nicht hergestellt mit PVC- und Latex
Luer-Lock Ansatz
Minimales Restvolumen
Einzeln steril verpackt
Gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1
Produkt | Art.-Nr. | PZN
Original Perfusor®-Spritze, 20 ml | 8728615 | 08722827
Original Perfusor®-Spritze, 50 ml | 8728844F-06 | 14327265
Original Perfusor® Spritze
Entscheidungsbaum Ambulantes Operieren
Ambulantes Operieren – Applikation per Pumpe Perfusor® Space / Perfusor® compactplus / Spaceplus Perfusor®– Einzelkomponenten

## Slide 40
Die in dieser Produktunterlage enthaltenen Angaben wurden sorgfältig geprüft. Dennoch kann die B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG keine Gewährleistung oder Garantie im Hinblick auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten oder in Bezug genommenen Informationen geben.
Vor der Verwendung des Medizinproduktes / Arzneimittels sind in jedem Fall die Angaben in der jeweils gültigen Gebrauchsinformation oder Fachinformation zu beachten.
Wichtiger Hinweis

## Slide 41
Diana Bürger
Marketing Managerin Infusionstherapie
Telefon: +49 5661 9147 - 7508
E-Mail: diana.buerger@bbraun.com
Lisa Höpfner
Junior Marketing Managerin Apparative Infusionstechnik
Telefon: +49 5661 71 - 6265
E-Mail: lisa.hoepfner@bbraun.com
Ansprechpartner*in

## Slide 42: Impressum
Anschrift
B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen
Disclaimer
Alle Urheberrechte an den Daten und Dokumentationen bleiben ausdrücklich der B. Braun Melsungen AG vorbehalten. Die Inhalte stehen den Nutzern nur zur Einsicht zur Verfügung.
Die – auch auszugsweise – Vervielfältigung von Dokumentationen ist untersagt und bedarf der ausdrücklichen Vereinbarung.
Stand
11-2023 / Dokumenten-Nr.: MCO-WM-004320, Version 1.0
Zur Abgabe an Kunden